## Slide 1
CAPÍTULO V
COMBUSTIÓN

## Slide 2
COMBUSTIBLE
Las sustancias que se queman para aprovechar el calor que liberan al reaccionar con el oxígeno del aire se llaman combustibles.
Los combustibles utilizados para el consumo de energía en el campo industrial, en transportes y uso doméstico, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos.

## Slide 3
Minerales Carbón, hulla, coque, antracita,
Sólidos grafito, lignito, turba, asfaltita.
Vegetales Leña, carbón de leña, bagazo.
Petróleo y Gasolina, kerosene, petróleo,
derivados diesel, etc
Líquidos
Alcoholes de madera, de cereales, de caña
Gas licuado de petróleo (GLP)
Gaseosos Gas natural
Gas artificial
Bio-gas

## Slide 4: CARBÓN MINERAL
Es una sustancia dura, de origen mineral, de color oscuro o casi negro que resulta de la descomposición lenta de la materia leñosa de los bosques.
Arde con dificultad en comparación con el carbón de leña, pero tiene mayor poder calorífico que éste.

## Slide 5
USOS DEL CARBÓN

## Slide 6: PETRÓLEO
Es un líquido aceitoso, menos denso que el agua, de color oscuro y olor fuerte, que se encuentra formando manantiales en el interior de la tierra.
El petróleo viene a ser una mezcla de hidrocarburos, cuya fórmula es de la forma CxHy y que pueden ser saturados, no saturados etc.

## Slide 7
TORRE DE DESTILACIÓN FRACCIONADA DEL PETRÓLEO CRUDO

## Slide 8
Nombre | Punto ebullición (°C) | Composición aproximada | Usos
Gasolina ligera | 20 - 100 | C5H12 —C7H16 | Disolvente
Bencina | 70 - 90 | C6H14 —C7H16 | Limpieza en seco
Ligroína | 80 - 120 | C6H14 —C8H18 | Disolvente
Gasolina | 70 - 200 | C6H14 —C11H24 | Carburante de motores
Queroseno | 200 - 300 | C1 —C16 | Alumbrado
Gasóleo | 300 - 400 | C13 —C18 | Carburante
Aceite lubricante | > 400 | C16 —C20 | Lubricantes
Grasas, vaselina, etc. | > 400 | C1 8 —C22 | Preparaciones farmacéuticas
Cera de parafina | > 400 | C20 —C30 | Velas, papel encerado
Residuo (asfalto) | No volátil | C30 —C40 | Alquitrán asfáltico, coque de petróleo

## Slide 10: GAS NATURAL
El gas natural está constituido por hidrocarburos de bajo punto de ebullición; el componente principal, aproximadamente el 85%, es metano. En menores proporciones está presente el etano, aproximadamente un 10% y el propano que puede llegar a porcentajes de hasta un 3%. En cantidades aún menores aparecen el butano, pentano, hexano, heptano y octano.

## Slide 11: COMBUSTIBLES MÁS UTILIZADOS
Combustible | kcal/kg
Acetileno | 11.600 kcal/kg
Propano Gasolina Butano | 11.000 kcal/kg
Gasoil | 10.200 kcal/kg
Fuel-oil | 9.600 kcal/kg
Antracita | 8.300 kcal/kg
Coque | 7.800 Kcal.
Alcohol de 95° | 6.740 kcal/kg
Lignito | 4.800 kcal/kg
Turba | 4.700 kcal/kg
Hulla | 4.000 kcal/kg

## Slide 12: ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE ALGUNOS COMBUSTIBLES GASEOSOS

## Slide 15: COMBUSTIÓN
El término combustión usualmente se refiere a una reacción química en la que interviene un combustible y oxígeno o aire, generalmente va acompañada de una flama.

## Slide 16
PUNTO DE INFLAMACIÓN
Es la temperatura a la cual una sustancia comienza a desprender vapores o gases en cantidad suficiente para mantener la combustión en presencia de una fuente ígnea y continúe ardiendo una vez retirada la fuente de activación.
TEMPERATURA DE IGNICIÓN
Es la temperatura a la cual una sustancia empieza a arder espontáneamente. Se le denomina también temperatura de autoinflamación o autoignición.
La ignición es el fenómeno que inicia la combustión autoalimentada.

## Slide 17
Cuando una sustancia combustible se calienta mediante una fuente de calor externa, comienza a oxidarse; conforme aumenta la temperatura se oxida más rápidamente, hasta que en cierto punto, el calor desprendido por la oxidación es suficiente para mantener la ignición sin ayuda de la fuente exterior. La temperatura alcanzada en ese momento, se llama temperatura de ignición o temperatura de inflamación.

## Slide 18: MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA (PARTES)
Entrada de
combustible
Pistón (émbolo)
Válvula de escape
Leva
Biela - cigüeñal
Cilindro
Bujía
Válvula de admisión

## Slide 20
ADMISIÓN
COMPRESIÓN
COMBUSTIÓN
ESCAPE

## Slide 21
CAMARA DE
COMBUSTIÓN
COMBUSTIBLE
COMBURENTE
PRODUCTOS
DE LA
COMBUSTIÓN
COMBUSTIBLE: C, H, S
COMBURENTE: AIRE (O2: 21%V, N2: 79%V)
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:
CO2 ORSAT O
GASES DE CO GASES DE
CHIMENEA O2 CHIMENEA
HÚMEDO N2 SECO
H2O
Q

## Slide 22
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:
COMBUSTIBLE: CH4,C2H6,SO2
COMBURENTE: AIRE (O2: 21%V, N2: 79%V)
CO2 CO2
CO CO ORSAT
O2 O2
GASES DE N2 N2 (N2,SO2 ,SO3,CH4)
CHIMENEA SO2
HÚMEDO SO3
CH4
H2O

## Slide 23
PROCESOS DE COMBUSTIÓN
ECUACIÓN DE REACCIÓN
Es la expresión cuantitativa de las sustancias y de las proporciones en las que éstas intervienen en el proceso de combustión.
Una ecuación de reacción describe un proceso de combustión dado en la medida en que mantenga las proporciones en que están presentes las sustancias participantes.
Ejemplo:
C8H18 + 25O2 8CO2 + 9 H2O
Aire
21%V Oxígeno 79%V Nitrógeno
1 mol 3,76 moles

## Slide 24
-COMBUSTIÓN COMPLETA
Es aquella en la que todos los elementos oxidables del combustible se oxidan completamente.
C3 H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O + ENERGÍA
S SO3
N N2O5 ( › 2000 K)

## Slide 25
COMBUSTIBLE
C + H + S + N
CaHbScNd
AIRE ESTEQUIOMÉTRICO
21% O2
79 % N2
PÉRDIDAS DE CALOR
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
CO2
H2O
SO3
N2O5
N2
REQUISITOS TÉRMICOS
> 2000 K

## Slide 26
-COMBUSTIÓN INCOMPLETA
Es aquella donde en sus productos hay elementos o sustancias combustibles como CO.
C3 H8 + 3O2 C+ 2CO + 4H2O + ENERGIA
S SO2
N NXOY (› 2000 K)

## Slide 27
COMBUSTIBLE
C + H + S + N
CaHbScNd
AIRE
21% O2
79 % N2
PÉRDIDAS DE CALOR
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
CO
C
H2O
SO2
NxOy O2
N2
REQUISITOS TÉRMICOS
> 2000 K

## Slide 28
-COMBUSTIÓN IDEAL
Es aquella combustión completa en la que el oxígeno suministrado es el minímo indispensable. Se entiende que todas las condiciones para que tal cosa suceda, se dan durante el proceso.
-COMBUSTIÓN REAL
En la práctica se nos presentarán procesos de combustión que no son ideales ni completos; es decir, seran incompletas a pesar de tener aire en exceso.

## Slide 29
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMBUSTIÓN
Entre los más importantes se cuentan:
-combustible
-relación aire/combustible
-geometría de la cámara
-temperatura de la combustión
-forma de alimentación del combustible
-turbulencia en la cámara
-velocidad de salida de gases.

## Slide 31
AIRE TEÓRICO
Se le denomina también aire estequiométrico. Es la cantidad de aire que proporciona el oxígeno estrictamente necesario para la oxidación completa de los elementos oxidables del combustible.
CH4 + 2O2 + 2(3,76)N2 CO2 + 2H2O + 7,52N2
o
CH4 + 0,21ZO2 + 0,79ZN2 CO2 + 2H2O +
7,52N2
Z: moles de aire teórico

## Slide 32
AIRE REAL O EFECTIVO
Es la cantidad de aire que ingresa a un proceso de combustión.
EXCESO DE AIRE
Se define:
% de exceso de aire = % de exceso de O2

## Slide 33
RELACIÓN AIRE / COMBUSTIBLE
Es el cociente entre la masa de aire y la masa de combustible utilizados en la combustión. Se expresa en kg de aire por kg de combustible.

## Slide 34
HUMEDAD ESPECÍFICA
Se define como:
masa agua (kg)
Humedad específica =
masa gases chimenea seco (kg)

## Slide 35
COMBUSTIÓN CON AIRE
-COMBUSTIÓN IDEAL CON AIRE
C3H8 + 5[O2 + (3.76)N2 ] 3CO2 + 4H2O + 18,8N2
-COMBUSTIÓN IDEAL CON EXCESO DE AIRE
C3H8 + 5[O2 + (3.76)N2 ] 3CO2 + 4H2O + 18,8N2
Si se utiliza 40% del exceso de aire, la combustión se está realizando con 140% de aire teórico, luego la ecuación será:
C3H8 + 1,4x5[O2 + (3.76)N2 ] 3CO2 + 4H2O +
1,4x18,8N2 + 0,4x5O2

## Slide 36
-COMBUSTIÓN REAL
COMBUSTIÓN REAL CON DEFICIENCIA DE AIRE
En estos procesos el carbono reacciona formando CO y CO2 en proporciones que dependen de la deficiencia de aire y se determina balanceando la ecuación de reacción.
La deficiencia de aire puede ser tanta que puede quedar combustible sin quemar durante la reacción, el cual aparecerá en los productos.

## Slide 37
COMBUSTIBLE
C + H + S + N
CaHbScNd
DEFICIENCIA DE AIRE
21% O2
79 % N2
PÉRDIDAS DE CALOR
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
CO2
CO
H2O
SO3
SO2
N2O5
NxOy O2
N2
REQUISITOS TÉRMICOS
> 2000 K
COMBUSTIBLE
INQUEMADO

## Slide 38
COMBUSTIÓN REAL CON EXCESO DE AIRE
La ecuación de la reacción es de la forma:
CxHy + a[O2 + (3.76)N2 ] iCO2 + jCO + eH2O +
fN2 + gO2
Los coeficientes i, j, e, f y g deben ser determinados para la combustión real.
PASOS:
1.Reacción del combustible con aire teórico estequiométrico.
2.Reacción del combustible con aire real o efectivo.

## Slide 39
COMBUSTIÓN
COMPLETA
COMBUSTIBLE
C + H + S + N
CaHbScNd
EXCESO DE AIRE (%)
21% O2
79 % N2
PÉRDIDAS DE CALOR
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
CO2
H2O
SO3
N2O5 O2
N2
REQUISITOS TÉRMICOS
> 2000 K

## Slide 40
ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
Es el análisis de los gases o análisis de los humos de los productos de la combustión que nos otorga como resultado la composición volumétrica o molar de los productos.
a) En base húmeda o total. Describe cuál es la composición porcentual de los productos de la combustión constituidos principalmente por CO2, CO, O2, N2 y H2O.
b) En base seca. Nos suministra la composición de los productos “secos” o no condensables constituidos principalmente por CO2, CO, O2 y N2.

## Slide 41
-MÉTODOS
Para la determinación de la composición de los productos de la combustión se utilizan los siguientes métodos:
a)Análisis ORSAT.
b)Conductividad térmica.
c)Resistencia magnética.
d)Medidor de CO2

## Slide 42: EL ANALIZADOR ORSAT
Determina la composición en volumen del CO2, CO y O2 de una muestra de productos .

## Slide 43
CALOR DE COMBUSTIÓN
Cuando se trata de combustibles y la combustión es completa, al calor de la reacción, con frecuencia se le denomina calor de combustión.
Si el proceso involucra reacción química:
Se toma como Tref aquella para la cual se calcula el calor de reacción (HTrefreacción) o las entalpías de formación (HTrefformación ).
Entalpía de reacción normal o standard (Hr0): entalpía de reacción a 1 atmósfera de presión y 25 ºC.

## Slide 44
PODER CALORÍFICO
El poder calorífico ( PC ) de un combustible es la cantidad de energía desprendida en la reacción de combustión, referida a la unidad empleada de combustible ( kg , Kmol , m3 ). De acuerdo a como se expresa el estado del agua en los productos de reacción se puede dividir en :
• Poder calorífico Superior (PCS ) :
Expresa la cantidad de calor que se desprende en la reacción completa de la unidad de combustible con el agua de los humos en forma líquida.
• Poder calorífico Inferior ( PCI ) :
Expresa la cantidad de calor que se desprende en la reacción completa de la unidad de combustible con el agua de los humos en estado de vapor.

## Slide 45
REACTANTES
TR (K)
PRODUCTOS
TP (K)
.TR > T0 = 298 K
ΔHR (-)
.TR < T0 = 298 K
ΔHR (+)
ΔH°R
ΔH°P (+)
ΔH°298 K (-)
T0
ΔH°COMB = ΔH°R + ΔH°298 + ΔH°P
ΔH°COMB
ΔHCOMB = ΔHR + ΔH°298 + ΔHP

## Slide 46
CAPACIDAD TÉRMICA MOLAR PROMEDIO ESTÁNDAR
TR (K)
TP (K)
298 K

## Slide 47
TEMPERATURA DE FLAMA O LLAMA
Se denomina temperatura teórica de la combustión o adiabática de combustión, a la que se obtendría en una combustión estequiométrica, con mezcla perfectamente homogénea y en periodo de tiempo muy corto de tal forma que no haya pérdidas caloríficas en el ambiente. La máxima temperatura que pueden alcanzar los productos de combustión es la temperatura adiabática de llama.

## Slide 48
- APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍA
ΔHCOMB = 0 TEMPERATURA DE LLAMA O
FLAMA
+ REQUISITOS TÉRMICOS

## Slide 49
PROBLEMA : Al quemarse 40 kg de C2 H4 con 800 kg de aire, se produce 88 kg de CO2 y 24 kg de CO. Calcular:
La relación aire - combustible efectiva en base de masa.
La composición volumétrica de los gases de chimenea.
El porcentaje de exceso de aire y la humedad específica de los gases de chimenea.
1,4286C2H4 + 5,825O2 + 21,915N2
K-mol
n(C2H4 )=40/28=1,4286
n(aire)=80/28,84= 27,74
n(CO2)=88/44=2
n(CO)=24/28=0,857
C2 H4
(21%V O2 y 79%V N2)
aire
CO2
CO
O2
N2
H2O
2,0CO2 + 0,857CO +a H2O +
bO2 + 21,915N2
Sol.

## Slide 50
1,4286C2H4 + 5,825O2 + 21,915N2
2,0CO2 + 0,857CO + a H2O +
bO2 + 21,915N2
Balance de masa:
C: 2x1,4286 = 1x2 + 1x0,857
O: 2x5,825 = 2x2 + 1x0,857 + 1xa+2xb b = 1,9679
H: 4x1,4286 = 2xa a = 2,8572
a) (A/C) efect masa = 800/40= 20 kg aire efectivo/kg combustible
b) Gases de chimenea:
moles %molar=%V
CO2: 2,0000 6,76
CO : 0,8570 2,90
H2O: 2,8572 9,65
O2: 1,9679 6,65
N2: 21,9150 74,04
29,5911 100,00

## Slide 51
1,4286C2H4 + aO2 + 3,76aN2
bCO2 cH2O + dN2
Balance de masa:
C: 2x1,4286 = b b = 2,8572
H: 4x1,4286 = 2xc c = 2,8572
O: 2xa = 2xb + 1xc = 2x2,8572 + 1x2,8572 = 8,5716 a = 4,2858
c)
ECUACIÓN TEÓRICA
(800/28,84) – 4,2858 (1+3,76)
%excaire = x 100 = 35,974%
4,2858(1+3,76)
%excaire = 35,97%

## Slide 52
masa agua (kg)
Humedad específica =
masa gases chimenea seco (kg)
2,8572x18
Humedad específica =
2x44 + 0,8570x28 + 1,9679x32 + 21,9150x28
moles
CO2: 2,0000
CO : 0,8570
H2O: 2,8572
O2: 1,9679
N2: 21,9150
Humedad específica = 0,0652 kg agua/kg gases chimenea seco